WULF Normumfassungszarge (Normzarge) für Mauerwerk

Einteilige Normzarge nach DIN 18111-1 für Mauerwerk

Profiltyp: UG

(Detail gemäß WULF-Katalog: 3.14.01)

Download unter:		http://www.wulf-zargen.de/downloads/katalog_dt.pdf

Fabrikat: 		WULF-Zargen GmbH & Co. KG

Zum Westtal 40

D - 59609 Anröchte-Effeln

Tel: 02947 / 97 06-0; Fax: 02947 / 97 06-40;

Web: www.wulf-zargen.de  E-Mail:  architekten@wulf-zargen.de

Stückzahl:		… Stück

Blechstärke:		1,5 mm

sendzimierverzinktes Feinblech (nach DIN EN 10147 / 10143)

Oberfläche: 	Hellgrau grundiert (ca. RAL 7038) mit idealer Verbundhaftung für bauseitige Endlackierung

Falztiefe:		29 mm (für gefälzte Türblätter (13 x 25,5 mm))

Falzaufschlag:	15mm

Maulweite:		… mm

Breite x Höhe:	… mm x …. mm 	( Zargenfalzmaß

( Baurichtmaß

( Rohbaumaß

Putzkante: 		Vorne: 9 mm			Hinten: 9mm

Spiegel: 		Bandseite: 30 mm		Bandgegenseite: 30 mm

Bodeneinstand:	30 mm (Bodeneinstandsmarkierung OKFFB)

Meterrissmarkierung: eingestanzt (1000 mm ab OKFFB)

Bandtaschen: 	2 x V8600 (je Seitenholm), Re-Li (Rechts-Links verwendbar)

Drückerhöhe:	1050 mm

Dichtung:		Hohlkammer-Elastik-Dichtungsprofil

Material:		PVC

Farbe:			grau

Anker:			8 x Ruck-Zuck Anker (lose anbei)

Distanzschienen:	geschraubt (für passgenaues Falzmaß und einfachste Demontage)