WULF Sonderschiebetürzarge für alle Wandarten

Zweiteilige Schiebetürzarge in Anlehung an DIN 18111-3

für alle Wandarten

Profiltyp: 	USCHT/A 2-sch Typ 2

Schiebetürzarge für ein vor der Wand

laufendes Türblatt

(Detail gemäß WULF-Katalog: 6.30.01)

Download unter:	http://www.wulf-zargen.de/downloads/katalog_dt.pdf

Fabrikat: 		WULF-Zargen GmbH & Co. KG

Zum Westtal 40

D - 59609 Anröchte-Effeln

Tel: 02947 / 97 06-0; Fax: 02947 / 97 06-40;

Web: www.wulf-zargen.de  E-Mail:  architekten@wulf-zargen.de

Stückzahl:		… Stück

Blechstärke:		☐ 1,5 mm; 	☐ 2,0 mm

sendzimierverzinktes Feinblech (nach DIN EN 10147 / 10143)

☐ 1,5 mm V2A-Edelstahl (WST 1.4301 ca. Korn 240 geschliffen)

☐ 1,5 mm V4A-Edelstahl (WST 1.4404 ca. Korn 240 geschliffen)

Oberfläche: 	☐ Hellgrau grundiert (ca. RAL 7038) mit idealer Verbundhaftung für bauseitige Endlackierung

☐ Pulverbeschichtet nach: 	☐RAL-Farbkarte; Farbton: …

☐ Sonderfarbton: …

Einlauf:		☐ für 40 mm starkes Türblatt

☐ Sondereinlauf für Türblattstärke: …

Maulweite:		… mm

Breite x Höhe:		… mm x …. mm 	☐ LZDM (Lichteszargendurchgangsmaß)

☐ Baurichtmaß

☐ Rohbaumaß

Putzkante (vorne/hinten) : 	☐ 9 / 9 mm (Standard); 	oder: ☐ … / … mm

Spiegel (vorne/hinten): 	☐ 30 / 30 mm (Standard); 	oder: ☐ … / … mm

Bodeneinstand:		☐ 30 mm (Bodeneinstandsmarkierung OKFFB)

☐ ohne				☐ Sondermaß: … mm

Schiebetürbeschlag:	☐ Tiger 80 (Standard)		☐ GEZE Perlan 140	☐ Tiger 200

☐ Vorr. Dorma HL 1001		☐ Vorr. Reisinger S 4000

☐ Sonstiges: …

Drückerhöhe:		☐ 1050 mm; 	☐ 850 mm (behindertengerecht);

☐ Sonderdrückerhöhe…

Falle-Riegel Stanzung vorgestanzt und wieder zugedrückt (bei Bedarf bauseitiges Öffnen möglich)

Anker:			☐ 4 x Hutanker (je Seite)

☐ Sonderanker: …

Meterrissmarkierung: eingestanzt (1000 mm ab OKFFB)

Distanzschienen:	☐ geschraubt (für passgenaues Falzmaß und einfachste Demontage)

☐ geschweißt

☐ nach Version B (bei Pulverbeschichtung)